## Slide 1: SISTEM DE MONITORIZARE A CALITATII AERULUI
Autor: Mihai-Octavian Coposescu
Coordonator: Prof. Dr. Ing. Zoltan Francisc BARUCH

## Slide 2: Continutul prezentarii
Contextul proiectului
Obiectivele proiectului
Studiu bibliografic
Solutia aleasa
Implementarea solutiei
Teste si rezultate
Concluzii
Bibliografie

## Slide 3: Contextul proiectului
Cum ne afecteaza calitatea aerului?
90% din timp il petrecem in spatii inchise…

## Slide 4: Obiectivele proiectului
Masurarea parametrilor cheie de calitate a aerului.
Citirea parametrilor in timp real.
Citirea parametrilor istorici.
Oferirea unei interfete intuitive si usor de utilizat.

## Slide 5: Studiu bibliografic
  Airthings
    Conexiune Bluetooth sau SmartLink (proprietar)
    Esantionarea gazului radioactiv Radon
    Functionare pe baterie (15 luni).
  Awair
    Conexiune Bluetooth, Wi-Fi, LoRa
    Retea mesh
  Air Quality Egg
    Platforma de dezvoltare
    Harta a senzorilor
  Purple Air
    Spatii inchise, deschise si industrial
    Harta a senzorilor

## Slide 6: PurpleAir AirQualityEgg

## Slide 7: Solutia Aleasa
Un sistem de monitorizare a calitatii aerului avand caracteristicile:
  Senzori pentru esantionarea parametrilor de calitate a aerului:
    Temperatura, Umiditate, VOC, PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10.0, TPS
  Conexiune Wi-Fi in banda de frecventa 2.4GHz
  Broker MQTT pentru datele in timp real
  Baza de date MongoDB pentru datele istorice
  Server RESTful pentru accesul la baza de date
  Aplicatie Android reprezentand interfata cu utilizatorul

## Slide 8: Arhitectura sistemului

## Slide 9: Arhitectura senzorului

## Slide 10: Implementarea solutiei
Modulul senzor:
  Placa de dezvoltare ArtyZ7
  Senzori pentru esantionarea parametrilor de calitate a aerului:
    Texax Instruments HDC1080 pentru temperatura si umiditate
    Sensirion SPS30 pentru particulele in suspensie
    Sensirion SGP40 pentru compusii organici volatile
  Controller de retea ATWINC1500
  Esantionare parametrii periodic
  Transmiterea parametrilor catre Brokerul MQTT

## Slide 11: Implementarea solutiei

## Slide 12: Implementarea Solutiei
Broker MQTT:
  Am utilizat Brokerul MQTT Mosquitto
  Exemplu topic: “readings/F8F005ADB2A9/airQ1”
  Subscriber wildcard pentru interceptarea mesajelor de la senzori
    “readings/#”
  Transmiterea mesajelor interceptate catre serverul RESTful
  Salvarea mesajelor in baza de date

## Slide 13: Implementarea solutiei
Baza de date:
  Am utilizat baza de date MongoDB
  Colectii de tip serii in timp
  Datele sunt salvate in documente
  O colectie este formata din mai multe documente
  MongoDB structureaza automat datele in Buckets

## Slide 14: Implementarea solutiei
Serverul RESTful:
  Am utilizat biblioteca Flask
  Definire rute de intrare in server (adrese URl) (Rute)
  Validarea datelor care intra si care ies din server (Controller)
  Definire resurse specifice fiecarei adrese URL (Model)
  Formatare date raspuns (View)
  Marcaj temporal UTC

## Slide 15: Implementarea solutiei
Aplicatie Android:
  Pagina principala prezinta o lista a senzorilor accesati
  Selectarea unui senzor deschide pagina de vizualizare a parametrilor
  Selectarea oricarui parametru din lista deschide pagina de grafice
  Mentine o conexiune MQTT cu Brokerul
  Realizeaza cereri HTTP pentru afisarea graficelor
  Datele senzorilor instalati sunt salvate in memoria telefonului

## Slide 16: Teste si rezultate
Variatia mediului la care sunt expusi senzorii
Variatia temperaturii
Variatia particulelor in suspensie
Masurarea consumului senzorului
150 mA/h
Scalabilitatea sistemului
20 de senzori simulati

## Slide 17: Teste si rezultate

## Slide 18: Teste si rezultate

## Slide 19: Teste si rezultate
Latenta sistemului
  Retea de 21 de senzori
  T_timp_real = 1.624 secunde
  T_istoric_10m = 134 milisecunde
  T_istoric_6h = 634 milisecunde
  T_istoric_1d = 1.556 secunde
  T_db = 1.379 secunde

## Slide 20: Teste si rezultate

## Slide 21: Concluzii
Contributii personale:
  Integrarea si imbunatatirea driverului Paho MQTT embedded
  Integrarea controllerului de retea ATWINC1500 cu procesorul Zynq 7000
  Structurarea datelor in baza de date pentru performante optime
  Raportarea a 2 parametrii de calitate a aerului mai putin uzuali
    PM4.0 si TPS

## Slide 22: Bibliografie
W. Stallings, Data and Computer Communications, 8th ed. Pearson Education,2007.
M. Grinberg, Flask Web Development, Developing Web Applications with Python,2nd ed. O’Reilly Media, 2018.
MQTT Version 3.1.1, OASIS Standard, 29 October 2014. [Online]. Available:http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html
M. Grinberg, Flask Web Development, Developing Web Applications with Python,2nd ed. O’Reilly Media, 2018.

## Slide 23
Multumesc pentru atentie!